NÁVOD A UPOZORNĚNÍ PŘI UŽÍVÁNÍ KACHLOVÉHO KRBU

V OBECNÍ HOSPŮDCE V HEŘMANICÍCH U ODER

- KRB SMÍ BÝT OBSLUHOVÁN POUZE DOSPĚLOU OSOBOU.

- KRB NIKDY NESMÍ BÝT ROZTÁPĚN ORGANICKÝMI ROZPOUŠTĚDLY, BENZINEM, ŘEDIDLY APOD. K LEPŠÍMU ZAPÁLENÍ SLOUŽÍ KRBOVÉ PODPALOVAČE.

- KRB JE URČEN K PÁLENÍ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ ČI DŘEVĚNÝCH BRIKET.

- PŘI ZATÁPĚNÍ MUSÍ BÝT TÁHLO SPALOVACÍHO VZDUCHU POSUNUTO DO LEVÉ KRAJNÍ POLOHY – VZDUCHU JE NAPLNO OTEVŘEN

- PŘI TOPENÍ JE MOŽNÉ PŘÍVOD VZDUCHU ČÁSTEČNĚ UZAVŘÍT, NIKDY VŠAK NE ZCELA. IDEÁLNÍ JE ZHRUBA TAKOVÝ STAV, KDY JE TÁHLO PŘÍVODU VZDUCHU V POLOVINĚ MEZI OBĚMA KRAJNÍMI POLOHAMI.

- ZCELA UZAVÍRAT PŘÍVOD VZDUCHU BĚHEM HOŘENÍ DŘEVA JE ZAKÁZÁNO – VEDLO BY TO K ČERNÁNÍ SKLA, DEHTOVÁNÍ KOUŘOVODU A KOMÍNA, V KRAJNÍM PŘÍPADĚ AŽ K EXPLOZIVNÍMU HOŘENÍ DŘEVOPLYNU A POŠKOZENÍ KRBU.

- MAXIMÁLNÍ DÁVKA PALIVA, KTEROU JE MOŽNÉ NAJEDNOU PŘILOŽIT ČINÍ 4 KG DŘEVA!!! NENÍ VHODNÉ KRB PŘETÁPĚT, JE NUTNÉ DRŽET SE DOPORUČOVANÝCH DÁVEK PALIVA. PŘI NEPŘETRŽITÉM PROVOZU A OPAKOVANÉM PÁLENÍ DŘEVA NAD RÁMEC POVOLENÝCH DÁVEK PALIVA HROZÍ PŘEHŘÁTÍ KRBU, JEHO POPRASKÁNÍ, PŘÍPADNĚ POŠKOZENÍ TOPENIŠTĚ VLOŽKY.

- V KRBU NENÍ DOVOLENO SPALOVAT MOKRÉ DŘEVO A PAPÍR!!! JE ZAKÁZÁNO V NĚM TOPIT UHLÍM ČI SPALOVAT ODPAD.

- K OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK SLOUŽÍ PŘILOŽENÁ KLIKA, JEŽ SE VKLÁDÁ DO MEZERY POD SPODNÍM RÁMEM DVÍŘEK, MÍRNĚ NAPRAVO OD KLIČKY OVLÁDÁNÍ VZDUCHU. V TĚCHTO MÍSTECH JE MALÝ ČEP, KTERÝ SLOUŽÍ K ZAHÁKNUTÍ KLIKY A LEPŠÍ MANIPULACI. VLOŽKA SE OTEVÍRÁ VYSUNUTÍM DVÍŘEK SMĚREM NAHORU.

- JE ZAKÁZÁNO NECHÁVAT PŘIKLÁDACÍ DVÍŘKA KRBU PŘI HOŘENÍ OHNĚ ZCELA OTEVŘENÁ. (KRÁTKY PROVOZ S NEDOVŘENÝMI DVÍŘKY PŘI ZATÁPĚNÍ NEVADÍ)